| 試験問題 | 教務課への連絡事項欄 | 受付印 |
| --- | --- | --- |
|  | なし |  |

| 芝浦工業大学 | 学籍番号 | 学科 | 年度 | 番号 | 学年 |  | 氏名 | 解答例 |  | 採点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 実施日 | 2007年7月25日 | 時限 | 4 | 科目 | 電力系統工学1 | 担当者 | 藤田吾郎 印 | 用紙この１枚のみ 持ち込みは通信機能のついた機器 (携帯電話など) を除きすべて可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 | クラス |  | 履修者 | 110名 | 時間 | 90分 |  |

問1～10に答えよ。(各10点)

問1  直流送電設備が，我が国の電力流通に果たす役割について，具体的な例を挙げて説明せよ。

→ 佐久間(周波数調整)，新信濃(同)，東清水(同)，北本(2社間の電力融通)，南福光(同)，紀伊水道(同)のいずれかを説明していること

問2  我が国における原子力発電所の果たす役割を，日負荷曲線を交えて説明せよ。

→ ベース部分を担当，その理由として出力固定であり，また燃費が安いことを説明していること。

問3  SVCのうち1種類を取り上げ，基本構成回路と動作について説明せよ。

→ TCR，TSCなどの基本構成回路と，動作状況が説明されていること。

問4  三相送電線回路に生じる相互キャパシタンスを，中性点から見たキャパシタンスに換算する方法について説明せよ。

→ Δ形に組まれた回路が，Δ-Y変換することにより，1相分が元のキャパシタンスの3倍になることが説明されていること。

問5  送電線の分布定数回路の解析に関して，テキストp.11，図4右側のノードと左側のノードの電位差はどのように数式で記述されるかを示せ。

→

問6  送電線の分布定数回路の解析に関して，テキストp.13，図1のを，とのみの関数として表しなさい。

→

問7  サージインピーダンスの線路から，の線路に電位Vが進行した。進行波と反射波を求めよ。

→ 進行波，反射波

問8  Find leakage reactance of a transformer in pu, rated capacity: 500MVA, primary rated voltage : 100kV, secondary rated voltage : 20kV, windings : wye-delta windings, equivalent leakage reactance seen from secondary terminal: 1(.

→

問9  A transmission line is connected. Its impedance is  [(]，ground shunt admittance  [S]，sending side voltage is [kV]，receiving side voltage is . Find radius of the receiving side power circle diagram.

→ ，ただし3144も正解とする

問10  誤りはどれか? またその部分を修正せよ。

A. わが国の電力系統では広域運用体系が実施されており，直流送電技術が果たす役割も大きい。

B. 平日と休日では，人間の行動スタイルが異なることから，日負荷曲線の特徴も異なる。

○C. リアクトルの位相制御はサイリスタでは困難(→可能)であるが，キャパシタ位相制御は可能(→不可能)である。

D. 軽量化と耐張力性の両方を目指した，鋼線とアルミ線を混合した送電線が存在する。

E. サージインピーダンスを用いることにより，伝送線路の特性を把握することができる。

(以上)