| 試験問題 | 教務課への連絡事項欄 | 受付印 |
| --- | --- | --- |
|  | なし |  |

| 芝浦工業大学 | 学籍番号 |  | 学年 |  | 氏名 | 解答例 (2010.1.26) |  | 採点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 実施日 | 2010年1月20日 | 時限 | 3 | 科目 | 電力系統工学2 | 担当者 | 藤田吾郎 印 | 用紙この１枚のみ 持ち込みは通信機能のついた機器 (携帯電話など) を除きすべて可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 | クラス |  | 履修者 | 約90名 | 時間 | 70分 |  |

問1  タービン発電機3台が，経済負荷配分の法則に従って負荷に電力を供給している。各発電機ユニットの燃料費と出力限界は以下の通りである。

G1 石炭火力:  [円/h]， [MW]

G2 石油火力:  [円/h] ， [MW]

G3 石油火力:  [円/h] ， [MW]

この3台で合計出力1000MWであるとき，

(1) 制約条件がないと仮定した場合のそれぞれの出力を求めよ。 (5点)

→[MW], [MW], [MW],

(2) その際の1時間あたりの全発電コストを求めよ。 (5点)

→ [万円/h]

(3) 制約条件がある場合のそれぞれの出力を求めよ。 (15点)

→ まずの上限制約を考慮して，[MW], [MW], [MW],

そしての上限制約も考慮して，[MW], [MW], [MW],

となる

問2  変圧器，しゃ断器，送電線路が直列に接続されている。パラメータはテキストp.53，表2と同じとする。

- この回路の構成図を記載せよ。(10点)

→

(2) この回路全体の事故確率を求めよ。(5点)

→

(3) この回路全体の平均健全持続時間を求めよ。(5点)

→

[h]

(4) これらの構成機器が各200MWの容量であるとき，全体の期待送電可能電力を求めよ。(5点)

→

[MW]

問3  ガバナフリー運転をしている発電機が2台並列に接続されている。発電機Aは定格100MW，速度調定率は4.0%，発電機Bは定格200MW，速度調定率は4.0%とする。いずれも定格周波数は50Hzで，定格出力時に定格周波数運転を行っているとする。

(1) それぞれの発電機の無負荷時の周波数を求めて，諸特性の関係がわかるグラフを作成せよ。(10点)

→

[Hz]

[Hz]

(2) 発電機Aが50MW出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

[Hz]

(3) 発電機Bが100MW出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

[Hz]

(4) 両方の発電機で合計225MWを出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

，，，，これを解くと

，，

問4  以下のうち，もっとも誤っている説明を1つ選択して，その理由を記せ。 (各5点，合計25点)

(1) 配電系統

→●A. 電圧変動対策として，配電端に同期発電機を設置するのが一般的に実施されている。 ⇒ 調相設備，など

B. 長距離配電線では，配電線末端になるほど電圧降下が著しいため，SVRが用いられている。

C. スポットネットワークは信頼度が極めて高く，大型ビルに採用されている。

(2) 不平衡計算関連

→●A. 逆相成分と正相成分の和を取ると，各相のそれぞれの和 (3つ) が，すべてゼロになることがある。⇒ は，ない

B. 変圧器を対象座標法で扱う場合，結線方式によって等価回路が異なる。(((結線の場合がもっともシンプルである。

C. 正相成分と逆相成分の回転する速度は同一である。

(3) 安定度関連

→●A. 送電線路の中間に調相設備を設置して有効電力を調整することで，安定性を向上させることができる。⇒ 無効

B. 誘導発電機は構造が簡単ではあるものの，電圧調整ができないなど欠点が多く，大型発電設備では使用されない。

C. EVAの運用では，主蒸気圧力を適正な値に維持するよう十分注意する必要がある。

(4) 周波数制御関連

→●A. 大規模電力系統において周波数維持では，ガバナフリー運転が主な責務を負う。⇒負荷周波数制御(LFC)

B. 電力系統の負荷需要は時々刻々と変化する。よって供給力も変化させる必要がある。

C. 北本直流送電設備を活用することにより，北海道エリアの周波数調整能力を向上させることができる。

沖縄電力は単独系統であるため周波数維持能力が低い。

(5) その他

→●A. 無効電力の運用では，適切な力率変動範囲があり，力率ゼロが目標値となる。⇒力率1

B. 電力系統の運用では，それぞれのエリアにおいて，適切な周波数変動範囲があり，これを維持する必要がある。

C. 送配電系統の運用では，それぞれの電圧階級において，適切な電圧変動範囲があり，これを維持する必要がある。

(以上)

# Text boxes

75

発電機B

発電機A

52.5

50.5

50.0

51.0

51.5

52.0

周波数 f [Hz]

200

150

100

L

Tr

CB

50

0

出力 P [MW]